Installation d’un réseau ordinateur

Installer une carte réseau

Cette étape consiste à installer dans votre ordinateur une carte réseau.

Tout d'abord, positionnez votre tour sur un support solide (ex : table).

Dévissez le couvercle à l'aide d'un tournevis.

Retirez le couvercle.

Repérez un slot (au choix) du bus de maîtrise PCI (en blanc sur la photo).

Enfoncez fermement votre carte dans la prise du slot PCI. Assurez-vous que tous les points de contact de la carte soient bien imbriqués dans le slot PCI.

Placez la vis de support afin de fixer définitivement la carte sur la base de votre ordinateur.

Replacez et vissez le couvercle de l'ordinateur.

Il ne vous reste plus qu'à installer le driver de la carte réseau. Pour cela, référencez-vous au manuel livré avec la carte réseau.

Schémas de branchement des câbles RJ45 et du hub

Cette étape consiste à relier les ordinateurs par le biais de câble RJ45.

Relier deux ordinateurs :

Branchez directement le câble RJ45 croisé aux deux ordinateurs.

Ne marche pas avec un câble RJ45 droit.

Relier deux ou plusieurs ordinateurs :

Branchez chaque ordinateur au hub à l'aide de câbles RJ45 droits.

Configurer votre ordinateur pour le réseau

Configurer votre ordinateur avec winXP

Cette étape consiste à régler votre ordinateur avec le réseau.

Cliquez sur "démarrer" puis sur "Panneau de configuration".

Cliquez sur "Connexions réseau et Internet".

Cliquez sur "Configurer ou modifier votre réseau domestique ou votre réseau de petite entreprise".

Cliquez sur 'Suivant".

Cliquez sur "Suivant".

Entrez une description de votre ordinateur dans la colonne "Description de l'ordinateur" et un nom au choix de votre ordinateur dans la colonne "Nom de l'ordinateur", puis cliquez sur "Suivant".

Nommez votre réseau (tous les ordinateurs de votre réseau devront porter le même nom), puis cliquez sur "Suivant".

Vérifiez les données, puis cliquez sur "Suivant".

L'ordinateur configure votre réseau.

Cochez la case "Terminer uniquement cet Assistant, je n'ai pas besoin de l'exécuter sur d'autres ordinateurs", puis cliquez sur "Suivant".

Cliquez sur "Terminer"

Cliquez sur "Oui". Votre réseau est maintenant configuré. Faire de même pour chaque ordinateur du réseau.

Source : http://www.pc-electronique.com/articles/27/configurer-votre-ordinateur-pour-le-reseau