LES OUTILS DE L’AUTONOMIE

POCKET ROCKET

Petit poêle d'une simplicité et d'une efficacité redoutable, le pocket rocket permet de cuisiner ou de faire chauffer de l'eau avec très peu de bois.

Il peut également alimenter un four et se révèle le complément idéal d'un cuiseur solaire.

Le modèle présenté ici est fabriqué à partir d’une bouteille de gaz, ce qui le rend indestructible et très stable pour accueillir de gros récipients.

Principe:

Il s’agit simplement d’un foyer à bois, réalisé avec du tube acier épais, noyé dans un isolant (cendre ou vermiculite). On obtient ainsi des températures élevées et une excellente combustion, l’isolant empêchant toute déperdition de chaleur.

Consomme 4 fois moins de bois (minimum) qu’un foyer ouvert.

1 litre d’eau bout en 5mn avec 150g de bois.

Matériel

-1 bouteille de gaz 13kg vide!

-tube acier Ø139x4  ou 159x4 → 60cm

-fer rond Ø14 pour les poignées

-fer plat 30x6 → 3 fois 40mm

-cendre de bois tamisée ou vermiculite

# Text boxes

2

3

4

5

6

7

- Dévisser le robinet. Utiliser un tube levier sur la clé d’environ1m (photo2).Pour évacuer le gaz résiduel, remplir la bouteille d'eau puis la vider.

Découper le haut de la bouteille à la disqueuse

- Découper les 2 trous à la scie sauteuse au diamètre du tube

- choisi. (photo 3)

Pour le foyer, préparer 2 tubes coupés à 45˚ d’un coté. Le tube horizontal mesure 25cm et le tube vertical 31cm

- Souder les 2 tubes à 90˚. (photo4)

- Encastrer le foyer dans la bouteille, bien le positionner au centre à l’aide du couvercle et pointer le tout. Souder le tube horizontal sur la bouteille. (photo 5)

- Enlever le couvercle et remplir de cendre ou de vermiculite(photo 6)

- Replacer le couvercle, le souder, souder le tube. Fabriquer 2 poignées, les souder. Souder également 3 fers plats à 120˚ sur le dessus (support récipient) (photo 7).

- Préparer une tôle perforée ou une grille à insérer dans le tube pour supporter le bois (photo 1).

L’adjonction d’une jupe permet d’optimiser le rendement du poêle. Ce cylindre en tôle fine joue un rôle de pare vent et oblige les fumées à venir lécher les parois du récipient. Le gain est considérable. Le diamètre et la hauteur de cette jupe sont à adapter au récipient utilisé:(diamètre du récipient + 5cm).

outils-autonomie.jimdo.com